## Slide 1: ITSHotelier
Project Work per TSIOT2 Specifiche del 18/06/2018

## Slide 2: ITSHotelier
Un sistema di controllo centralizzato di condizionamento per un hotel.
Ogni camera è dotata di un dispositivo per le impostazioni e rilevazioni ambientali della camera. Un sistema con un piccolo display, qualche pulsante dove l'utente possa selezionare la temperatura desiderata, e/o qualche altro parametro. La scheda rileva la temperatura e le impostazioni, le invia ad un centralino (il raspberry) tramite un protocollo single master, multi slave
i dati raccolti e inviati al cloud vengono condivisi e monitorate dalla reception che può impostare dei vincoli dettati dall'orario o dalle condizioni ambientali esterne tramite un'interfaccia a pc (web o altro).
Dare al cliente la possibilità di visualizzare e impostare i parametri dal telefono.
Il sistema attiva la camera all'accesso (tramite chiave a tastierino, per semplicità realizzativa, ed evitare di acquistare lettori schede badge), e all'uscita dalla camera spegne i sistemi.

## Slide 3: Apps
Tre applicazioni da implementare
ITSHotelGuest - Applicazione web per l’ospite
  Accessibile da mobile
ITSHotelHost - Applicazione web per l’hotel
  Accessibile da desktop
ITSRoomGateway - Applicazione gateway per la stanza
  Esecuzione su Raspberry PI
  Comunicazione con protocollo ...????

## Slide 4: Device
Device Sensori/Attuatori
  OLIMEX PIC32

## Slide 5: Dispositivi camera
Da simulare con led e display
  Possibili sensori/attuatori più specifici
  Dipende da disponibilità
Porta
  Stato: aperta, chiusa
Serratura
  Azione: blocca, sblocca
Sensore temperatura
  Stato: temperatura corrente
Climatizzatore:
  Condizione: t impostata
  Aziore: scalda, raffredda, spegni
Idromassaggio:
  Sensore: livello
Rubinetto:
  Condizione: tempo partenza
  Azione: apri, chiudi

## Slide 6: Schema di massima
12:38
Web page title
http://www.url.com
ITSHotelHost
ITSHotelGuest
Room #1
Raspberry PI ITSRoomGateway
PIC32
RS485?
A
S
Room #n
Raspberry PI ITSRoomGateway
PIC32
RS485?
A
S
ITSRoomHostGateway (IoTHub, API)

## Slide 7: Punti comuni a tutti
Utilizzate/sperimentate gli ambienti più congeniali
Definiremo nel proseguo
  Requisiti obbligatori
  Requisiti opzionali
Vale l’iniziativa di introdurre sperimentazione personale
  Attenzione a non incasinarsi!

## Slide 8: ITSHotelHost

## Slide 9: Funzionalità ITSHotelHost
Autenticazione
  Asp.net Identity
Gestione Camere
  Creazione
  Modifica
  Controllo
Gestione ospiti
  Creazione (obbligatorio)
  Gestione (checkin-checkout, opzionale)
  Policy di gestione
    URL per l’ospite con intervallo di validità, da comunicare via messaggistica (in anagrafica utente)
    Annullamento policy

## Slide 10: ITSHotelGuest

## Slide 11: Funzionalità ITSHotelGuest
Autenticazione
  via policy, temporanea
Controllo dei dispositivi

## Slide 12: ITSRoomGateway

## Slide 13: Funzionalità ITSRoomGateway
Implementazione su Linux (Rasbian, Alpine) o Windows (Windows 10 IoT Core)
Implementazione in C# o JavaScript (o ambiente di preferenza
Operazioni
  Invio Telemetria
  Ricezione comandi controllo attuatori

## Slide 14: ITSRoomsHostGateway

## Slide 15: ITSRoomsHostGateway
Autenticazione dispositivi
Ricezione telemetria da dispositivi
Invio comandi dispositivi
Implementazione
  IoT Hub
  API HTTP/WebSocket custom